TABELE REGULACYJNE

dla węzłów cieplnych zasilanych z OPEC GRUDZIĄDZ

GRUDZIĄDZ 2024

TABELE REGULACYJNE M.S.C.

z podziałem na PD i PN

| TZEWN | Tz PD | Tz PN | TP GR |
| --- | --- | --- | --- |
| [0C] | [0C] | [0C] | [0C] |
| -18 | 114 | 111 | 60 |
| -17 | 114 | 111 | 60 |
| -16 | 114 | 111 | 60 |
| -15 | 114 | 111 | 59 |
| -14 | 114 | 111 | 58 |
| -13 | 114 | 111 | 58 |
| -12 | 111 | 108 | 57 |
| -11 | 109 | 106 | 56 |
| -10 | 106 | 104 | 55 |
| -9 | 104 | 101 | 54 |
| -8 | 103 | 100 | 53 |
| -7 | 101 | 98 | 52 |
| -6 | 100 | 97 | 51 |
| -5 | 98 | 95 | 50 |
| -4 | 95 | 92 | 49 |
| -3 | 92 | 89 | 48 |
| -2 | 89 | 86 | 47 |
| -1 | 87 | 84 | 47 |
| 0 | 86 | 82 | 46 |
| 1 | 84 | 81 | 45 |
| 2 | 83 | 79 | 44 |
| 3 | 82 | 78 | 44 |
| 4 | 79 | 76 | 43 |
| 5 | 77 | 73 | 42 |
| 6 | 74 | 72 | 41 |
| 7 | 73 | 71 | 41 |
| 8 | 70 | 69 | 40 |
| 9 | 70 | 69 | 39 |
| 10 | 70 | 69 | 39 |
| 11 | 70 | 69 | 39 |
| 12 | 70 | 69 | 39 |

Tabela regulacyjna nr 1

dla węzłów cieplnych w rejonie O/M MNISZEK

| Temperatura zewnętrzna | Temperatura zasilania | Temperatura powrotu |
| --- | --- | --- |
| [0C] | [0C] | [0C] |
| -18 | 107 | 60 |
| -17 | 107 | 60 |
| -16 | 107 | 60 |
| -15 | 107 | 59 |
| -14 | 107 | 58 |
| -13 | 107 | 58 |
| -12 | 104 | 57 |
| -11 | 102 | 56 |
| -10 | 99 | 55 |
| -9 | 96 | 54 |
| -8 | 95 | 53 |
| -7 | 93 | 52 |
| -6 | 93 | 51 |
| -5 | 91 | 50 |
| -4 | 88 | 49 |
| -3 | 85 | 48 |
| -2 | 83 | 47 |
| -1 | 80 | 47 |
| 0 | 80 | 46 |
| 1 | 78 | 45 |
| 2 | 76 | 44 |
| 3 | 76 | 44 |
| 4 | 73 | 43 |
| 5 | 71 | 42 |
| 6 | 68 | 41 |
| 7 | 67 | 41 |
| 8 | 64 | 40 |
| 9 | 64 | 39 |
| 10 | 64 | 39 |
| 11 | 63 | 39 |
| 12 | 63 | 39 |

Uwagi:

- Podane w tabeli wielkości są wartościami średniodobowymi.

- Temperatury (zasilania i powrotu), podane w Tabeli regulacyjnej, dotyczą ustabilizowanych warunków pracy węzła cieplnego (nie obowiązują w przypadku jego wyłączenia, zaniżenia poboru mocy w stosunku do mocy obliczeniowej dla danych warunków zewnętrznych oraz stanu przejściowego bezpośrednio po uruchomieniu).

Poza sezonem grzewczym okres letni

O/M MNISZEK - Tabela regulacyjna nr 1

| Okres letni | Temperatura zasilania | Temperatura powrotu |
| --- | --- | --- |
|  | [0C] | [0C] |
|  | 60 | 35 |

W celu zapewnienia (zgodnie z obowiązującymi przepisami), temperatury wody pobieranej do celów sanitarnych w punkcie czerpalnym nie niższej niż +45°C, zaleca się stosowanie pompowej cyrkulacji wody zgodnie z obowiązującą normą.

Tabela regulacyjna nr 2

dla węzłów cieplnych w rejonie O/M STRZEMIĘCIN

| Temperatura zewnętrzna | Temperatura zasilania | Temperatura powrotu |
| --- | --- | --- |
| [0C] | [0C] | [0C] |
| -18 | 113 | 60 |
| -17 | 113 | 60 |
| -16 | 113 | 60 |
| -15 | 113 | 59 |
| -14 | 113 | 58 |
| -13 | 113 | 58 |
| -12 | 110 | 57 |
| -11 | 108 | 56 |
| -10 | 105 | 55 |
| -9 | 102 | 54 |
| -8 | 101 | 53 |
| -7 | 99 | 52 |
| -6 | 98 | 51 |
| -5 | 97 | 50 |
| -4 | 93 | 49 |
| -3 | 90 | 48 |
| -2 | 88 | 47 |
| -1 | 85 | 47 |
| 0 | 85 | 46 |
| 1 | 82 | 45 |
| 2 | 81 | 44 |
| 3 | 81 | 44 |
| 4 | 78 | 43 |
| 5 | 75 | 42 |
| 6 | 73 | 41 |
| 7 | 71 | 41 |
| 8 | 68 | 40 |
| 9 | 69 | 39 |
| 10 | 69 | 39 |
| 11 | 69 | 39 |
| 12 | 69 | 39 |

Uwagi:

- Podane w tabeli wielkości są wartościami średniodobowymi.

- Temperatury (zasilania i powrotu), podane w Tabeli regulacyjnej, dotyczą ustabilizowanych warunków pracy węzła cieplnego (nie obowiązują w przypadku jego wyłączenia, zaniżenia poboru mocy w stosunku do mocy obliczeniowej dla danych warunków zewnętrznych oraz stanu przejściowego bezpośrednio po uruchomieniu).

Poza sezonem grzewczym okres letni

O/M STRZEMIĘCIN - Tabela regulacyjna nr 2

| Okres letni | Temperatura zasilania | Temperatura powrotu |
| --- | --- | --- |
|  | [0C] | [0C] |
|  | 66 | 40 |

W celu zapewnienia (zgodnie z obowiązującymi przepisami), temperatury wody pobieranej do celów sanitarnych w punkcie czerpalnym nie niższej niż +45°C, zaleca się stosowanie pompowej cyrkulacji wody zgodnie z obowiązującą normą.

Tabela regulacyjna nr 3

dla węzłów cieplnych w rejonie RZĄDZ

| Temperatura zewnętrzna | Temperatura zasilania | Temperatura powrotu |
| --- | --- | --- |
| [0C] | [0C] | [0C] |
| -18 | 110 | 60 |
| -17 | 110 | 60 |
| -16 | 110 | 60 |
| -15 | 110 | 59 |
| -14 | 110 | 58 |
| -13 | 110 | 58 |
| -12 | 107 | 57 |
| -11 | 105 | 56 |
| -10 | 102 | 55 |
| -9 | 99 | 54 |
| -8 | 99 | 53 |
| -7 | 96 | 52 |
| -6 | 96 | 51 |
| -5 | 94 | 50 |
| -4 | 91 | 49 |
| -3 | 88 | 48 |
| -2 | 85 | 47 |
| -1 | 83 | 47 |
| 0 | 83 | 46 |
| 1 | 80 | 45 |
| 2 | 79 | 44 |
| 3 | 79 | 44 |
| 4 | 76 | 43 |
| 5 | 73 | 42 |
| 6 | 71 | 41 |
| 7 | 70 | 41 |
| 8 | 66 | 40 |
| 9 | 67 | 39 |
| 10 | 67 | 39 |
| 11 | 66 | 39 |
| 12 | 66 | 39 |

Uwagi:

- Podane w tabeli wielkości są wartościami średniodobowymi.

- Temperatury (zasilania i powrotu), podane w Tabeli regulacyjnej, dotyczą ustabilizowanych warunków pracy węzła cieplnego (nie obowiązują w przypadku jego wyłączenia, zaniżenia poboru mocy w stosunku do mocy obliczeniowej dla danych warunków zewnętrznych oraz stanu przejściowego bezpośrednio po uruchomieniu).

Poza sezonem grzewczym okres letni

O/M RZĄDZ - Tabela regulacyjna nr 3

| Okres letni | Temperatura zasilania | Temperatura powrotu |
| --- | --- | --- |
|  | [0C] | [0C] |
|  | 64 | 40 |

W celu zapewnienia (zgodnie z obowiązującymi przepisami), temperatury wody pobieranej do celów sanitarnych w punkcie czerpalnym nie niższej niż +45°C, zaleca się stosowanie pompowej cyrkulacji wody zgodnie z obowiązującą normą.

Tabela regulacyjna nr 4

dla węzłów cieplnych w rejonie O/M Kopernika

| Temperatura zewnętrzna | Temperatura zasilania | Temperatura powrotu |
| --- | --- | --- |
| [0C] | [0C] | [0C] |
| -18 | 113 | 60 |
| -17 | 113 | 60 |
| -16 | 113 | 60 |
| -15 | 113 | 59 |
| -14 | 113 | 58 |
| -13 | 113 | 58 |
| -12 | 110 | 57 |
| -11 | 108 | 56 |
| -10 | 105 | 55 |
| -9 | 102 | 54 |
| -8 | 101 | 53 |
| -7 | 99 | 52 |
| -6 | 98 | 51 |
| -5 | 97 | 50 |
| -4 | 93 | 49 |
| -3 | 91 | 48 |
| -2 | 88 | 47 |
| -1 | 85 | 47 |
| 0 | 85 | 46 |
| 1 | 83 | 45 |
| 2 | 81 | 44 |
| 3 | 81 | 44 |
| 4 | 78 | 43 |
| 5 | 75 | 42 |
| 6 | 73 | 41 |
| 7 | 72 | 41 |
| 8 | 68 | 40 |
| 9 | 69 | 39 |
| 10 | 69 | 39 |
| 11 | 69 | 39 |
| 12 | 69 | 39 |

Uwagi:

- Podane w tabeli wielkości są wartościami średniodobowymi.

- Temperatury (zasilania i powrotu), podane w Tabeli regulacyjnej, dotyczą ustabilizowanych warunków pracy węzła cieplnego (nie obowiązują w przypadku jego wyłączenia, zaniżenia poboru mocy w stosunku do mocy obliczeniowej dla danych warunków zewnętrznych oraz stanu przejściowego bezpośrednio po uruchomieniu).

Poza sezonem grzewczym okres letni

O/M KOPERNIKA - Tabela regulacyjna nr 4

| Okres letni | Temperatura zasilania | Temperatura powrotu |
| --- | --- | --- |
|  | [0C] | [0C] |
|  | 66 | 40 |

W celu zapewnienia (zgodnie z obowiązującymi przepisami), temperatury wody pobieranej do celów sanitarnych w punkcie czerpalnym nie niższej niż +45°C, zaleca się stosowanie pompowej cyrkulacji wody zgodnie z obowiązującą normą.

Tabela regulacyjna nr 5

dla węzłów cieplnych w rejonie O/M LOTNISKO

| Temperatura zewnętrzna | Temperatura zasilania | Temperatura powrotu |
| --- | --- | --- |
| [0C] | [0C] | [0C] |
| -18 | 113 | 60 |
| -17 | 113 | 60 |
| -16 | 113 | 60 |
| -15 | 113 | 59 |
| -14 | 113 | 58 |
| -13 | 113 | 58 |
| -12 | 110 | 57 |
| -11 | 108 | 56 |
| -10 | 105 | 55 |
| -9 | 102 | 54 |
| -8 | 101 | 53 |
| -7 | 99 | 52 |
| -6 | 98 | 51 |
| -5 | 97 | 50 |
| -4 | 93 | 49 |
| -3 | 91 | 48 |
| -2 | 88 | 47 |
| -1 | 85 | 47 |
| 0 | 85 | 46 |
| 1 | 83 | 45 |
| 2 | 82 | 44 |
| 3 | 81 | 44 |
| 4 | 78 | 43 |
| 5 | 76 | 42 |
| 6 | 73 | 41 |
| 7 | 72 | 41 |
| 8 | 68 | 40 |
| 9 | 69 | 39 |
| 10 | 69 | 39 |
| 11 | 69 | 39 |
| 12 | 69 | 39 |

Uwagi:

- Podane w tabeli wielkości są wartościami średniodobowymi.

- Temperatury (zasilania i powrotu), podane w Tabeli regulacyjnej, dotyczą ustabilizowanych warunków pracy węzła cieplnego (nie obowiązują w przypadku jego wyłączenia, zaniżenia poboru mocy w stosunku do mocy obliczeniowej dla danych warunków zewnętrznych oraz stanu przejściowego bezpośrednio po uruchomieniu).

Poza sezonem grzewczym okres letni

O/M LOTNISKO - Tabela regulacyjna nr 5

| Okres letni | Temperatura zasilania | Temperatura powrotu |
| --- | --- | --- |
|  | [0C] | [0C] |
|  | 66 | 40 |

W celu zapewnienia (zgodnie z obowiązującymi przepisami), temperatury wody pobieranej do celów sanitarnych w punkcie czerpalnym nie niższej niż +45°C, zaleca się stosowanie pompowej cyrkulacji wody zgodnie z obowiązującą normą.

Tabela regulacyjna nr 6

dla węzłów cieplnych w rejonie MONIUSZKI

| Temperatura zewnętrzna | Temperatura zasilania | Temperatura powrotu |
| --- | --- | --- |
| [0C] | [0C] | [0C] |
| -18 | 112 | 60 |
| -17 | 112 | 60 |
| -16 | 112 | 60 |
| -15 | 112 | 59 |
| -14 | 112 | 58 |
| -13 | 112 | 58 |
| -12 | 109 | 57 |
| -11 | 107 | 56 |
| -10 | 104 | 55 |
| -9 | 101 | 54 |
| -8 | 100 | 53 |
| -7 | 98 | 52 |
| -6 | 97 | 51 |
| -5 | 96 | 50 |
| -4 | 92 | 49 |
| -3 | 89 | 48 |
| -2 | 87 | 47 |
| -1 | 84 | 47 |
| 0 | 84 | 46 |
| 1 | 82 | 45 |
| 2 | 80 | 44 |
| 3 | 80 | 44 |
| 4 | 77 | 43 |
| 5 | 74 | 42 |
| 6 | 72 | 41 |
| 7 | 71 | 41 |
| 8 | 67 | 40 |
| 9 | 68 | 39 |
| 10 | 68 | 39 |
| 11 | 68 | 39 |
| 12 | 68 | 39 |

Uwagi:

- Podane w tabeli wielkości są wartościami średniodobowymi.

- Temperatury (zasilania i powrotu), podane w Tabeli regulacyjnej, dotyczą ustabilizowanych warunków pracy węzła cieplnego (nie obowiązują w przypadku jego wyłączenia, zaniżenia poboru mocy w stosunku do mocy obliczeniowej dla danych warunków zewnętrznych oraz stanu przejściowego bezpośrednio po uruchomieniu).

Poza sezonem grzewczym okres letni

MONIUSZKI - Tabela regulacyjna nr 6

| Okres letni | Temperatura zasilania | Temperatura powrotu |
| --- | --- | --- |
|  | [0C] | [0C] |
|  | 67 | 39 |

W celu zapewnienia (zgodnie z obowiązującymi przepisami), temperatury wody pobieranej do celów sanitarnych w punkcie czerpalnym nie niższej niż +45°C, zaleca się stosowanie pompowej cyrkulacji wody zgodnie z obowiązującą normą.

Tabela regulacyjna nr 7

dla węzłów cieplnych w rejonie ŚRÓDMIEŚCIE

| Temperatura zewnętrzna | Temperatura zasilania | Temperatura powrotu |
| --- | --- | --- |
| [0C] | [0C] | [0C] |
| -18 | 110 | 60 |
| -17 | 110 | 60 |
| -16 | 110 | 60 |
| -15 | 110 | 59 |
| -14 | 110 | 58 |
| -13 | 110 | 58 |
| -12 | 107 | 57 |
| -11 | 105 | 56 |
| -10 | 103 | 55 |
| -9 | 100 | 54 |
| -8 | 98 | 53 |
| -7 | 97 | 52 |
| -6 | 97 | 51 |
| -5 | 95 | 50 |
| -4 | 92 | 49 |
| -3 | 88 | 48 |
| -2 | 84 | 47 |
| -1 | 83 | 47 |
| 0 | 81 | 46 |
| 1 | 80 | 45 |
| 2 | 79 | 44 |
| 3 | 78 | 44 |
| 4 | 76 | 43 |
| 5 | 73 | 42 |
| 6 | 72 | 41 |
| 7 | 70 | 41 |
| 8 | 68 | 40 |
| 9 | 64 | 39 |
| 10 | 59 | 39 |
| 11 | 54 | 39 |
| 12 | 49 | 39 |

Uwagi:

- Podane w tabeli wielkości są wartościami średniodobowymi.

- Temperatury (zasilania i powrotu), podane w Tabeli regulacyjnej, dotyczą ustabilizowanych warunków pracy węzła cieplnego (nie obowiązują w przypadku jego wyłączenia, zaniżenia poboru mocy w stosunku do mocy obliczeniowej dla danych warunków zewnętrznych oraz stanu przejściowego bezpośrednio po uruchomieniu).

Poza sezonem grzewczym okres letni

ŚRÓDMIEŚCIE - Tabela regulacyjna nr 7

| Okres letni | Temperatura zasilania | Temperatura powrotu |
| --- | --- | --- |
|  | [0C] | [0C] |
|  | 65 | 40 |

W celu zapewnienia (zgodnie z obowiązującymi przepisami), temperatury wody pobieranej do celów sanitarnych w punkcie czerpalnym nie niższej niż +45°C, zaleca się stosowanie pompowej cyrkulacji wody zgodnie z obowiązującą normą.

Tabela regulacyjna nr 8

dla węzłów cieplnych w rejonie TARPNO

| Temperatura zewnętrzna | Temperatura zasilania | Temperatura powrotu |
| --- | --- | --- |
| [0C] | [0C] | [0C] |
| -18 | 108 | 60 |
| -17 | 108 | 60 |
| -16 | 108 | 60 |
| -15 | 108 | 59 |
| -14 | 108 | 58 |
| -13 | 108 | 58 |
| -12 | 105 | 57 |
| -11 | 103 | 56 |
| -10 | 101 | 55 |
| -9 | 98 | 54 |
| -8 | 96 | 53 |
| -7 | 95 | 52 |
| -6 | 95 | 51 |
| -5 | 93 | 50 |
| -4 | 90 | 49 |
| -3 | 86 | 48 |
| -2 | 83 | 47 |
| -1 | 81 | 47 |
| 0 | 79 | 46 |
| 1 | 78 | 45 |
| 2 | 77 | 44 |
| 3 | 76 | 44 |
| 4 | 75 | 43 |
| 5 | 72 | 42 |
| 6 | 71 | 41 |
| 7 | 68 | 41 |
| 8 | 66 | 40 |
| 9 | 67 | 39 |
| 10 | 67 | 39 |
| 11 | 66 | 39 |
| 12 | 66 | 39 |

Uwagi:

- Podane w tabeli wielkości są wartościami średniodobowymi.

- Temperatury (zasilania i powrotu), podane w Tabeli regulacyjnej, dotyczą ustabilizowanych warunków pracy węzła cieplnego (nie obowiązują w przypadku jego wyłączenia, zaniżenia poboru mocy w stosunku do mocy obliczeniowej dla danych warunków zewnętrznych oraz stanu przejściowego bezpośrednio po uruchomieniu).

Poza sezonem grzewczym okres letni

TARPNO - Tabela regulacyjna nr 8

| Okres letni | Temperatura zasilania | Temperatura powrotu |
| --- | --- | --- |
|  | [0C] | [0C] |
|  | 62 | 41 |

W celu zapewnienia (zgodnie z obowiązującymi przepisami), temperatury wody pobieranej do celów sanitarnych w punkcie czerpalnym nie niższej niż +45°C, zaleca się stosowanie pompowej cyrkulacji wody zgodnie z obowiązującą normą.

Tabela regulacyjna nr 9

dla wytypowanych węzłów cieplnych

| Temperatura zewnętrzna | Temperatura zasilania | Temperatura powrotu |
| --- | --- | --- |
| [0C] | [0C] | [0C] |
| -18 | 107 | 60 |
| -17 | 107 | 60 |
| -16 | 107 | 60 |
| -15 | 107 | 59 |
| -14 | 107 | 58 |
| -13 | 107 | 58 |
| -12 | 104 | 57 |
| -11 | 102 | 56 |
| -10 | 100 | 55 |
| -9 | 96 | 54 |
| -8 | 95 | 53 |
| -7 | 94 | 52 |
| -6 | 93 | 51 |
| -5 | 91 | 50 |
| -4 | 89 | 49 |
| -3 | 85 | 48 |
| -2 | 82 | 47 |
| -1 | 80 | 47 |
| 0 | 78 | 46 |
| 1 | 77 | 45 |
| 2 | 76 | 44 |
| 3 | 75 | 44 |
| 4 | 74 | 43 |
| 5 | 70 | 42 |
| 6 | 69 | 41 |
| 7 | 67 | 41 |
| 8 | 65 | 40 |
| 9 | 65 | 39 |
| 10 | 65 | 39 |
| 11 | 65 | 39 |
| 12 | 65 | 39 |

Uwagi:

- Podane w tabeli wielkości są wartościami średniodobowymi.

- Temperatury (zasilania i powrotu), podane w Tabeli regulacyjnej, dotyczą ustabilizowanych warunków pracy węzła cieplnego (nie obowiązują w przypadku jego wyłączenia, zaniżenia poboru mocy w stosunku do mocy obliczeniowej dla danych warunków zewnętrznych oraz stanu przejściowego bezpośrednio po uruchomieniu).

Poza sezonem grzewczym okres letni

Wytypowane Obiekty - Tabela regulacyjna nr 9

| Okres letni | Temperatura zasilania | Temperatura powrotu |
| --- | --- | --- |
|  | [0C] | [0C] |
|  | 57 | 40 |

W celu zapewnienia (zgodnie z obowiązującymi przepisami), temperatury wody pobieranej do celów sanitarnych w punkcie czerpalnym nie niższej niż +45°C, zaleca się stosowanie pompowej cyrkulacji wody zgodnie z obowiązującą normą.